## Slide 1: Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium
2014. november 18.
Dr. Pokol Gergő
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Nukleáris Technikai Intézet

## Slide 2
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Miről szól a természettudomány?
A természettudomány az élő és élettelen természet jelenségeinek, objektumainak tanulmányozásával foglalkozó tudományágak gyűjtőneve. (Wikipédia)

## Slide 3
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Miről szól a természettudomány?
A természettudomány az élő és élettelen természet jelenségeinek, objektumainak tanulmányozásával foglalkozó tudományágak gyűjtőneve. (Wikipédia)
Felfedezés

## Slide 4
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Természettudományos képzés
Egyetem
BSc
3 év
MSc
2 év
PhD
3 év
Gimnázium
Kutatóintézetekben,
egyetemeken,
ipari cégeknél,
elemző cégeknél
Általában ipari vagy elemző cégeknél,
ritkábban kutatóintézetben
Általában elemző vagy ipari cégeknél
Szakkollégiumok, Tudományos Diákkör

## Slide 5
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
BME TTK NTI
1782. augusztus 30-án alapította II. József akkor még Institutum Geometricum néven.
matematikát és fizikát az egyetem alapítása óta tanítanak
a különböző matematika és fizika tanszékek először intézetekbe tömörültek, majd megalakult a Természettudományi Kar.
három intézetből, és egy különálló tanszékből áll:
  Matematikai Intézet
  Fizikai Intézet
  Nukleáris Technikai Intézet
  Kognitív Tudományi Tanszék

## Slide 6
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
BME Oktatóreaktor
BME Nukleáris Technikai Intézet, Atomenergetika Tanszék
Oktatási és kutatási célú reaktor, 1971 óta üzemel
névleges hőteljesítmény:100 kW
  Kutatás: reaktorfizika, termohidraulika, radiokémia, sugárvédelematomenergia rendszerek, nukleáris méréstechnika és műszerfejlesztés

## Slide 7
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
BME Oktatóreaktor
Oktatás:
  mérnök-fizikus, fizika BSc, MSc
  gépész, vegyész, villamosmérnök, energetika BSc, MSc
  külföldi diákok, nemzetközi tanfolyamok (HUVINETT, ENEN, ATHENS, stb)
  látogatócsoportok: évente ~3000 fő
BME Nyílt Nap: 2014. november 21. (péntek)

## Slide 8
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében
1. Gyors ionok
  Diagnosztika tervezés, üzemeltetés
  Adatfeldolgozás
2. Elfutó elektronok
  Hullámok
  Integrált tokamak modellezés
3. BES diagnosztikák
  Modellezés
  Optikai tervezés
  Mechanikai tervezés, kivitelezés
4. ITER CXRS diagnosztika
5. Technológia (CFD, MCNP, besugárzás)

## Slide 9
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
A fúziós reaktorok fizikájáról dióhéjban
A fúziós reaktorok technológiája
Hol tartunk ma?
Fúziós útiterv

## Slide 10
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Fúziós alapok
magfúzió
maghasadás

## Slide 11
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Fúziós reaktor üzemanyagciklusa
D + T → 4He(3.52 MeV) + n(14.1 MeV)
D + D → 3He(0.82 MeV) + n(2.45 MeV)
D + D → T(1.01 MeV) + p(3.02 MeV)
D + 3He → 4He(3.66 MeV) + p(14.6 MeV)
A fúziós reakcióban nem keletkeznek radioaktív izotópok!
~100 millió °C  plazma!

## Slide 12
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Lehet-e gyorsítóval energiát termelni?
Ha a céltárgy termikus egyensúlyba kerül a nyalábbal, akkor az ütközések során az átlagos energiacsere nulla.
Fúziós energiát termelni csak termikus közegben lehet!
Nem, mert a fúziós reakciók valószínűsége sok nagyságrenddel kisebb a rugalmas szórásénál.

## Slide 13: Fúziós reaktor energiamérlege
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
A fúziós reaktor energiasokszorozását a Q tényezővel szokás jellemezni:
ahol Ph a külső plazmafűtés teljesítménye, Pf a felszabaduló fúziós teljesítmény.
Q=0.64
Q=0.2
Fúziós teljesítmény (MW)
Idő (s)

## Slide 14: Fúziós plazma energiamérlege
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
A fúziós reakcióban felszabaduló energia jelentős részét (~20%) az a-részecskék viszik el. Ha ezeket a plazma többi töltött részecskéjével együtt össze tudjuk tartani, akkor az a-részecske fűtés meghaladhatja a veszteségeket.
Amikor ez bekövetkezik, akkor a plazma begyújt. Az égési pontban a plazma stabil állapotban marad, amíg a gázösszetételt és más körülményeket fenn tudjuk tartani.
Mivel ekkor nem kell külső plazmafűtés, ezért Q=∞.
Lawson-kritérium:

## Slide 15: Fúziós plazma összetartásának módjai
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
A Lawson kritérium két lehetséges, szélsőséges esetet kínál:
Mágneses összetartás (Magnetic confinement). A plazmát mágneses térrel tartjuk össze. A sűrűséget az alkalmazott mágneses tér szabja meg, az energiatermeléshez egy kritikus energiaösszetartási időt kell elérni alacsony sűrűség mellett.
Tehetetlenségi összetartás (Inertial confinement, ICF). A plazma szabadon tágul, a Lawson kritérium teljesüléséhez egy kritikus sűrűséget kell elérni, rövid ideig. (NIF, https://lasers.llnl.gov/)

## Slide 16: Mágneses összetartás
Forró, híg plazmában (ionok + elektronok) a részecskék szabad úthossza nagy (gyakorlatilag ütközésmentes rendszerről van szó). Tekintsük szabad, töltött részecskék mozgását!
Lorentz-erő: töltött részecske mozgására és a mágneses térre merőleges erő.
Spirál pálya a mágneses erővonal mentén.
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.

## Slide 17
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Ha a mágneses tér megnő a berendezés végein, úgynevezett mágneses palackot kapunk, amiben a részecskék az összesűrűsödő erővonalak tartományáról visszaverődnek.
A közel mágneses térrel párhuzamosan mozgó részecskékre nincs hatással  veszteségek a végeken+ stabilitási problémák.
Mágneses összetartás, lineáris geometria

## Slide 18: Mágneses összetartás, toroidális geometria
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
A lineáris berendezést tórusz alakúra alakítva a végeffektusok elkerülhetők. Ekkor egy tórusz alakú plazmagyűrűt kapunk. Driftek!

## Slide 19
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Mágneses összetartás berendezéstípusai
(1) vákuumkamra, (2) mágneses tekercsek, (3) plazma, (4) plazmaáram, (5) mágneses erővonal, (6) mágneses tengely, (7) radiális irány, (8) toroidális irány, (9) poloidális irány
Tokamak
Sztellarátor
Toroidális plazmaáram
Helikális tekercsek

## Slide 20
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.

## Slide 21
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.

## Slide 22
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.

## Slide 23
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.

## Slide 24: Transzport mágnesesen összetartott fúziós plazmákban (véges összetartás)
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Bár a részecskék közötti ütközések ritkák (a szabad úthossz 10-100 m), mégsem elhanyagolhatók.
Klasszikus transzport. Véletlen lépések, a lépés nagysága a Larmor-sugár.
Neoklasszikus transzport = klasszikus transzport+toroidális geometria
Anomális transzport
Plazma turbulencia

## Slide 25: Plazma turbulencia
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
https://fusion.gat.com/theory/Gyro

## Slide 26
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Kontrollált plazma-fal kölcsönhatás:
divertor
Tipikus hőterhelés 1-100 MW/m2
Plazmahatároló elemek
A plazma szélére kijutó részecskék bombázzák a falat amelynek
anyaga szennyezi a plazmát.

## Slide 27
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Limiter és divertor a JET tokamakban

## Slide 28
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Áram (tokamak):
Induktív áramgerjesztés (csak impulzus <10 sec)
Mikrohullámú áramhajtás (1 GHz-100 GHz, 1MW)
Fűtés:
Ohmikus fűtés (kevés a fúzióhoz)
Semleges részecske (NBI)
Ion-ciklotron frekvencia (30 MHz)
Elektron-ciklotron frekvencia (100GHz)
Anyagutánpótlás:
gázbeeresztés, NBI
pelletek
Mikrohullámú (alsó hibrid) antenna
Fúziós technológiák: fűtés, áramhajtás
Teljesítmények:
0.5-10 MW/blokk
< 40 MW/berendezés

## Slide 29
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Mérőrendszerek, diagnosztikák

## Slide 30
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.

## Slide 31
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Európai fúziós kutatások
ITER tokamak
Cadarache, Franciaország
Építi EU (F4E), USA, Oroszo., Kína, Dél-Korea, India, Japán
Célja 10-szeres energiasokszorozás, reaktor technológiák tesztelése
Fusion Roadmap
Európai (EURATOM) program
Célja 2050 előtt hálózatra elektromos áramot termelni DEMO reaktorral
Célzott kutatási projektek

## Slide 32
32
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor)  az út
Cadarache-ban épül Franciaországban.
Első plazma 2020-ban (?)
50 MWth
500 MWth
átlag francia mérnök
Cél:
Q≥10
Notes: 32

## Slide 33
33
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Út a fúziós energiatermeléshez
2014
2050
2030
2020
Vége
Notes: 33

## Slide 34
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Fúziós útiterv (2012 vége)
Küldetések:
Plazma üzemállapotok
Hőelvezető rendszerek
Neutronsugárzásnak ellenálló anyagok
Trícium önellátás
Inherens biztonság
DEMO tervezése
Költséghatékony technológiák
Sztellarátorok
Cél: pár 100 MW fúziós energia hálózatra termelése 2050 előtt

## Slide 35
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
1. Plazma üzemállapotok
Cél:
Reaktor-kompatibilis plazma üzemállapotok kifejlesztése
Állandósult állapotú tokamak üzemmód (DEMO: több órás kisülések)
Magas lesugárzott energiahányad, ugyanakkor jó összetartás
Eszközök:
ITER egyik fő feladata
JET: impulzus üzemmód
JT-60SA: állandó üzemmód
Kis és közepes méretű tokamakok (ASDEX Upgrade): teljes volfrám fal

## Slide 36
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Instabilitások - diszrupciók
Gyors részecskék által destabilizált módusok
Diszrupció  elfutó elektron nyaláb  nyaláb instabilitások
Elfutó elektron nyaláb  nyaláb becsapódása a falba

## Slide 37
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
8. Sztellarátorok
Cél:
HELIAS sztellarátor technológia fejlesztése.
Eszközök:
W7-X (Greifswald) kihasználása (2015-ben indul!)
W7-X eredményektől függ a jövő
DEMO nem lesz sztellarátor, de később lehet sztellarátor erőmű
Heliotron fejlesztések Japánnal
Kompakt sztellarátor fejlesztések USA-val

## Slide 38
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Összefoglalás
A magfúzióból óriási energia szabadítható fel.
Deutérium korlátlanul rendelkezésre áll, de a tríciumot lítiumból kell megtermelni a reaktor köpenyében.
A reakció végterméke stabil izotóp, nem radioaktív (4He).
Lehet tehetetlenségi és mágneses összetartás.
A mágneses összetartás tórusz alakú tokamakban vagy sztellarátorban történhet.
A fúziós energiatermelést demonstrálták (JET, 1997).
Az energiasokszorozás demonstrálására épül az ITER (~2020).
Elektromos hálózatra termelő erőmű lesz a DEMO (~2045).
A gazdaságosság nagyrészt a magashőmérsékletű szupravezető- és az anyagtechnológia fejlődésén múlik.

## Slide 39
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Ajánlott irodalom
Fusion Roadmap:
http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf
Magyar EURATOM Fúziós Szövetség honlapja: http://magfuzio.hu
ITER: http://www.iter.org/
ITER Newsline: http://www.iter.org/newsline
F4E: http://fusionforenergy.europa.eu/
EFDA: http://www.efda.org
Kapcsolat
BME NTI: Pokol Gergő, pokol@reak.bme.hu, www.reak.bme.hu/pokol
BME Nyílt Nap: 2014. november 21. (péntek)
BME TTK Nyílt Nap: 2014. december 5. (péntek)
http://www.ttk.bme.hu/

## Slide 40
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
3. Neutronsugárzásnak ellenálló anyagok
Cél:
Ideális szerkezeti anyag keresése: erős, nem aktiválódik, magas hőmérsékleten is szilárd, bírja a neutronokat
Eszközök:
Ferrites-martenzites acélok: EUROFER
ODS acélok
IFMIF-szerű kisebb berendezés (IFMIF későn lenne)
Együttműködések fúzión kívül
IFMIF: International Fusion Material Irradiation Facility (EU, Japán): http://www.ifmif.org

## Slide 41
41
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
4. Trícium önellátás
Notes: 41

## Slide 42
42
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
Tríciumszaporítás tesztelése az ITER-en
Port cella:
Trícium kivonó rendszer
He hűtőkör
LiPb kör
2 TBM
rugalmas csőrendszer
pajzs
szállítórendszer
Notes: 42

## Slide 43
ITER Vacuum Vessel Pressure Suppression System
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
5. Inherens biztonság
Cél:
Passzív biztonsági filozófia érvényesítése a kezdetektől
Eszközök:
ITER nukleáris engedélyeztetése kapcsán már bizonyítani kellett az inherens biztonság meglétét.
Kevés anyag a reakciótérben
Hiba esetén azonnal leáll
Vákuumkamra az elsődleges mérnöki gát
Mélységi védelem
Trícium-kezelésben kell fejlődni!

## Slide 44
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
6. DEMO tervezése
Cél:
ITER építés tapasztalatai alapján DEMO rendszerszintű tervezés és részrendszerek fejlesztése.
Eszközök:
ITER tapasztalatok
Fűtések hatásfokának javítása
Leállási idők minimalizálása nagy cserélhető elemekkel.
Távvezérelt karbantartás, forrókamrák
Szeparációs vákuumszivattyú

## Slide 45
Pokol Gergő (BME TTK): Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
Jedlik Ányos Gimnázium, 2014. november 18.
7. Költséghatékony technológiák
Cél:
Energiaár versenyképességét javító technológiák.
Eszközök:
Magashőmérsékletű szupravezető technológia alkalmazása
Erőműméret csökkentése
Magas hőmérsékletű hűtőkör
Beruházási költségek optimalizálása
Fűtés hatásfokának javítása – kevesebb visszatáplált energia